Lutétia

Paquebot construit aux Chantiers de PENHOET à SAINT-NAZAIRE en 1912 pour la Cie de Navigation Sud-Atlantique. Lancé le 23 mars 1913.  Premier voyage : 11 novembre 1913.

Caractéristiques

- L. = 182 m 63 ; 1. = 19 m 57 ; jauge brute : 14.654 Tx

- Port en lourd  6.100 t.

-	Propulsion: 2 machines alternatives à 4 cylindres triple expansion - 2 turbines - 4 hélices.

- Puissance : 26.800 CV

- Vitesse aux essais : 20,80  nœuds, en service : 18 nœuds.

-   Passagers : 1ère  classe et luxe : 416  - 2ème  classe : 130 - émigrants : 634.

-   Equipage : 307 (au charbon), 247 (au mazout).

-   Sister-ships: Massilia, Rochambeau

-   Février 1914 : abordage, avec le vapeur grec « DEMITRION ». Réparé pendant deux mois à Saint-Nazaire.

-	Armé en croiseur auxiliaire et employé comme transport de troupes en Méditerranée pendant la guerre 1914-1918.

-	25 décembre 1922 : par beau temps, sort de BORDEAUX.  Une heure après avoir passé le banc de la « Mauvaise », une voie d'eau se déclare dans la machine.  Retour à BORDEAUX.  En cale sèche, il est constaté une longue déchirure de la coque, comme faite par un ouvre-boîte.  Quelques mois après, les scaphandriers découvriront, après plusieurs investigations, une poutrelle d'acier qui dépasse sur le banc, sortant d'une épave ensablée. Il semble vraisemblable que cette poutrelle avait fait, avec le même tirant d'eau, une déchirure sous la machine de l'« AFRIQUE » (en janvier 1920 - voir la fiche de ce navire).  Avec le gros temps, la coque de l'« AFRIQUE » a travaillé et la voie d'eau s'est aggravée.

-  1927-1928 : importants travaux de modernisation, dont l'installation de la chauffe an mazout.

-  1931 : retiré du service.  Désarmé à BORDEAUX.

-   1938 : démoli à BLYTH, en Grande Bretagne.